## Slide 1
CONNECTED HOME アプリ
センサー付きポーチライト/中継器対応 (案)
2017.09.13
東京天平インターラクションシステム（株）
Rev .1.2

## Slide 2
更新履歴
Rev .1.２ 更新箇所を赤字とする 1. P4-1:設定前の調光状態をシーン20で器具側で記憶するにあたり、LC615についてはシーン20に非対応の為、調光状態を器具から取得しアプリ側で管理するようにする 2.P2 P3 P4 :アプリから送信するLIGHT連動設定用データの説明文に、防犯モード時の調光データを追記 3.P1 中継器について追記
Rev .1.1 更新箇所を赤字とする 1. P5 : LIGHT連動中も操作可能である事について、シーンについての記載を訂正 2. P4-1 : 設定前の調光状態を、設定後に復元する為に、アプリの設定画面（HOMEアプリ：LIGHT連動「設定」選択時、コントローラ用アプリ：設定画面表示時を開いた時にシーン設定（シーンNO:20）を送信し、設定画面を閉じたときにシーンを再生する件を本文中に明記
Rev .1.0 更新箇所を赤字とする 1. 版管理をRevision番号によるものとしました 2. P2 P5 : LIGHT連動中も操作可能である事についての記載漏れの訂正
2017.08.03 1. 防犯モードの色を選べるようにする 3. 設定送信の返信を追加。 4. LIGHT連動中も、アプリから操作可能とする
2017.07.08 1. 防犯モード時の色を選択可能とする 3. 設定系メッセージに対応する返信を追加。（設定が終わったかどうかの判断の為） 4. LIGHT連動中も、アプリから操作可能とする 5. 設定前の調光状態を、設定後に復元する為に、アプリの設定画面（HOMEアプリ：LIGHT連動「設定」選択時、コントローラ用アプリ：設定画面表示時を開いた時にシーン設定（シーンNO:20）を送信し、設定画面を閉じたときにシーンを再生する
2017.07.05 1. P1「中継器（仮称）」の登録モード、ON/OFFメッセージへの対応について追記。 2. P1,P2:「センサー付きポーチライト（仮称） 」も他の「センサー付きポーチライト（仮称） 」とのLIGHT連動可能の旨を追記 3. P2:１台の照明器具あたりの、LIGHT連動中の「センサー付きポーチライト（仮称） 」保持数は最大５台の旨を追記 4. P3.各器具で負荷低減の為に保存する発報IDの数について追記。 5. P3:複数端末対応用のアプリ起動時のLIGHT連動ONOFF状態の問合せ先を、全器具ではなく、グループ内の内の１台から取得。 6. P9: 送信データ項目から、連動対象LC615回路番号を削除 7. P10,P11: コントローラ用アプリについて追記
2017.06.08 新規作成

## Slide 3
1.明暗センサー機能 （器具側で独立して動作する機能）
* 明暗センサーと連携して、昼間は消灯、暗くなると点灯する
* 明暗センサーとの連携はアプリ不要、器具側で単独実行される
3.人感センサー機能
各「センサー付きポーチライト」毎に、連動する器具の登録をアプリから行う。 アプリは、連動する器具の情報を、各「センサー付きポーチライト」へ送信する。
3.1 センサー付きポーチライト動作設定機能 センサー機能ON時、人を感知すると「センサー付きポーチライト」が自動点灯する
* 人感センサーによる自動点灯機能のON/OFFはアプリから設定される * 自動点灯後に、自動的に消灯するまでの時間（30秒～10分）はアプリから設定される * 防犯モードのON/OFF 点灯の際、普通に点灯するか、点滅点灯する（防犯モード）かについてアプリから設定される
3.2 他の照明器具との連動機能（「LIGHT連動」） 連動設定された照明器具（登録時に設定されたグループ）は、「センサー付きポーチライト」の人感センサーによる自動点灯時に連動して あらかじめアプリから設定された点灯状態となるよう、 「センサー付きポーチライト」 からAdvertising方式にてブロードキャストによる 器具の調光データの送信を行う。 LIGHT連動ON中の照明器具は、調光データの送信元が、アプリから予め設定された「センサー付きポーチライト 」 とのLIGHT連動ON中の場合に 調光データに従って調光される。 「センサー付きポーチライト」も、別の「センサー付きポーチライト 」とのLIGHT連動対象器具となる。 3.3 下記はLIGHT連動 及び防犯モード 対象外 ＊ ハイデザインシーリングライトのサイドライトLED部分
* 常夜灯
1
Ⅱ．機能概要
Ⅰ概要
1. 「センサー付きポーチライト（仮称）」）への対応 LED照明、人感センサー、明暗センサー が一体となった製品 BLEモジュールは当該器具内に１個 アプリは複数の「センサー付きポーチライト（仮称）」に対応
2. 「BLE通信中継器（仮称） 」への対応 CONNECTED対応製品のネットワークデータの中継を行う製品 BLEモジュールは当該器具内に１個 アプリは複数の「BLE通信中継器（仮称） 」に対応 登録と画面表示をアプリで行う 他器具と同様にグループ化の対象。登録モード時は中継器のLEDが点滅する。グループ編集画面からのON/OFFにてLEDが点灯/消灯する。 登録時のグループ化の対象外。（SM_GROUP_INの送信も行われない。） アプリの器具一覧画面（「グループ編集画面」「LIGHT画面」）にのみ表示され、名称は「通信インターフェース」固定。 一覧画面からのON/OFFは、ON操作にて、個別指定のAPPEAL(E0)を送信する事で中継器のLEDが点滅する。

## Slide 4
4.「センサー付きポーチライト」のアプリからの点灯・消灯機能 センサー付きポーチライトは、ON・OFFタイプの器具のみ。
5. 通信機能
5.1 明暗センサー連携 単独動作のため、通信機能なし
5.2 人感センサー連動
(1) アプリからのLIGHT連動設定 器具側は最大５台の「センサー付きポーチライト」とのLIGHT連携が可能。 (a)LIGHT連動する器具への送信 LIGHT連動ON、又は OFF が送信される。 連動する 「センサー付きポーチライト」の Bluetooth Mac アドレスと、連動ON 又は連動OFF について送信される。 器具は、最大５台の「センサー付きポーチライト」とのLIGHT連携が可能。 * LIGHT連動ON中の器具もアプリからの調光可能 * 6台目以降の「センサー付きポーチライト」 について受信時は、受信日時が一番古いデータが削除され、新しいデータが保存される。 (b)センサー付きポーチライトへの送信 LIGHT連動ON、又は OFF が送信される また、その他のLIGHT連動時の設定用データが送信される。
アプリから送信するLIGHT連動設定用データ | 
LIGHT連動する器具へ送信 | センサー付きポーチライトへ送信
1. 連動ON 又は連動OFF 2. 連動する 「センサー付きポーチライト」の Bluetooth Mac アドレス * 器具内の連動設定をオールクリアする場合は、 連動OFF + MacアドレスALL0 をアプリから送信 | 感知連動調光データ 感知後連動点灯時間（4種類） 待機時調光データ 防犯モード時調光データ 防犯モード ON/OFF
2

## Slide 5
(2) 人感センサー発報時 (a)「センサー付きポーチライト」 は、人感センサー発報時に次の情報をAdvertising方式で送信する。 センサー付きポーチライト自身の Bluetooth Mac アドレス 感知連動調光データ 又は 防犯モード時調光データ
防犯モード情報（ON or OFF） (b)「センサー付きポーチライト」 は、感知後連動点灯時間（4種類）経過後に次の情報をAdvertising方式で送信する。 センサー付きポーチライト自身の Bluetooth Mac アドレス 待機時調光データ
5.3 複数端末対応 ネットワーク内に（アプリ内に）「センサー付きポーチライト」が登録されている場合、アプリ起動時に各照明器具から次の情報を取得する。 (a) アプリ内で保持中のLIGHT連動設定情報を全て削除後、「センサー付きポーチライト」 に連動設定情報を問い合わせを行い、取得した情報を保持する。 (b)アプリ内で保持中の各グループの連動設定情報を全てクリア後、 下記の器具からグループとしてのLIGHT連動ONOFF設定状態を取得し、 アプリ内の当該グループのLIGHT連動ONOFF筐体として保持する。（グループ内器具全てに問合せは行わず、１台のみに問い合わせる） * グループ内の器具のうち、接続中の照明器具の内、１台の照明器具を無作為選択し、 LIGHT連動ONOFF設定状態を取得する。
(c) アプリ起動時に電源が入っていなかった器具についての対応 電源投入時にMESHINFO（ネットワーク変更）がアプリに通知されるので、この時に、上記(a)～(b)を行う。
5.4 Advertisingデータブリッジ機能 （照明器具（含：「センサー付きポーチライト」）・中継器機能） 「センサー付きポーチライト」 からAdvertising方式で送信されたデータを、Advertisingによる通信では到達不能な距離にある他の器具へ伝送 する為、Advertising方式で受信したデータを通常のMesh方式でブロードキャスト送信を行う。 ＊ ネットワーク負荷低減の為の方策 Advertising方式は、複数回同じデータが送信される。 Advertising方式で送信されるデータには、Advertising送信毎に一意のIDが付与される。 ネットワーク負荷低減の為に、Advertising方式で受信したデーが、既に処理済みの発報IDの場合は、そのデータは通常の方式でブロードキャストされずに 破棄される。
*各器具で負荷低減の為に保存する発報IDの数は5個。
3

## Slide 6
器具タイプ | 点滅時発光色（デフォルト）
調光器具 | 100%点灯 → 消灯
調光調色器具 | 中間色100%点灯 → 消灯
RGB電球 | 中間色100%点灯 → 消灯
シーリングライト | 中間色100%点灯 → 消灯
ハイデザイン SPOT付き | 中間色100%点灯 → 消灯 サイド消灯
ハイデザイン RGB付き | 中間色100%点灯 → 消灯 サイド消灯
LC615 ONOFF回路 | 100%点灯 → 消灯
LC615 位相制御回路 | 100%点灯 → 消灯
LC615 PWM回路 | 中間色100%点灯 → 消灯
6. 防犯モード動作
4
6.2 防犯モード と感知後連動点灯時間 防犯モード時は、１分間 0.5秒間隔、防犯モード時調光色にて点滅。
１分間経過後は、感知後連動点灯時間になるまで（感知後連動点灯時間 - １分）の間は、感知連動調光データの明るさで点灯 その後は、待機時調光データの明るさで点灯
注） 感知後連動点灯時間が30秒の場合は、１分間の点滅後、待機時調光データの明るさで点灯 防犯モード点滅開始から30秒後にセンサー付きから送信されるPSENSOR_LINK_FIRE による「待機時調光データ」は無視して１分間点滅する
6.1 防犯モード 時点灯動作
■点滅色はアプリから設定される。アプリから設定が無かった場合は、上記表の明るさとなる。

## Slide 7
7. 設定前の調光状態を、設定後に復元
4-1
7.1 コントローラ用アプリの場合
7.1.1 現在の調光状態の保存 センサ―付ポーチライト_中継器対応_画面機能設計_R1.0_20170816.pdf の P7「5. LIGHT 連動設定_ 待機中の明るさ」画面表示時に、器具側で調光状態を記憶する。
・P6「４. LIGHT連動設定連動する照明の設定」にて選択されたグループ内の各器具へシーン番号20にて、SM_SCENE_INを送信。 LC615については、SM_STATUSを送信し、現在の調光状態をアプリにて保存する。
・P6「４. LIGHT連動設定連動する照明の設定」にて選択されていないグループ内の各器具へシーン番号20にて、SM_SCENE_OUTを送信。
7.1.2 調光状態の再生 P8 「６. LIGHT連動設定_ 感知後の明るさ/点灯照明/防犯モード」から、P4 「2. センサ一覧」へ遷移時に、シーンNo20にてシーンを再生。 LC615については、保存しておいた調光データにて調光を行う。
7.2 コネクテッド HOMEアプリの場合
7.2.1 現在の調光状態の保存 センサー機能追加20170322(1/3) センサー関係変更_20170322.pdfの P1「画面04」表示時に、器具側で調光状態を記憶する。
・すべての器具へシーン番号20にて、SM_SCENE_INを送信。（ユーザによるグループの選択/非選択ありの為）
・LC615については、SM_STATUSを送信し、現在の調光状態をアプリにて保存する。
7.1.2 調光状態の再生 P1「画面04」の画面が「キャンセル」又は「保存」ボタンにて閉じる際、シーンNo20にてシーンを再生。 LC615については、保存しておいた調光データにて調光を行う。
7.1.3 HOMEアプリとして、作成可能なシーンをシーン番号１から１９までの１９個とする。 シーン追加の際に、シーン番号１から１９までの１９個を超える場合は、「シーン作成の最大数に達しました」のメッセージを表示する。

## Slide 8
Ⅲ. CONNECTED アプリ関連動作
機能 | LIGHT連動ON状態 の照明器具 | 備考
ホーム画面 | 操作可 | アプリからの調光データを器具側で捨てる
マップ操作画面・BAタイプ操作画面 | 操作可 | アプリからの調光データを器具側で捨てる
エリアシンクロ | 操作可 | アプリからの調光データを器具側で捨てる
消費電力の計算 | 計算する | 連動設定無し器具と同じ（定周期収集データを使用）
電気料金の計算 | 計算する | 
SCENEの設定 | シーン設定対象とする | アプリからのシーン設定（SM_SCENE_IN）を器具側で捨てる
SCENEの再生 | シーン再生する | アプリからのシーン再生（SM_SCENE_PLAY）を器具側で捨てる
ECO設定 | 対象外 | 点灯の際は、連動設定された調光値で点灯
タイマー | タイマー再生する | アプリからの調光データを器具側で捨てる
過去のGRAPH | 計算する | 
設定の保存・読込 | 保存・読込対象 | 
センサー付きポーチライトとのLIGHT連動による調光 | 調光可 | Advertising方式、又は通常方式による
１．LIGHT連動ON中 の照明器具動作とアプリ機能
5

## Slide 9
機能 | センサー付きポーチライト （センサーOFF時） | センサー付きポーチライト （センサーON時） | 備考
ホーム画面 | 操作可 | 操作不可 (*1) | 
エリアシンクロ | 操作可 | 操作不可 (*1) | 
消費電力の計算 | 計算する | 計算する | 定周期収集データを使用
電気料金の計算 | 計算する | 計算する | 
SCENEの設定 | シーン設定対象とする | シーン設定対象外とする (*2) | 
SCENEの再生 | シーン再生する | シーン再生しない (*3) | 
ECO設定 | 対象 | 対象外 （点灯時は所定の明るさで点灯） | センサーON時の点灯は、器具側で自動点灯される
タイマー | タイマー再生しない | タイマー再生しない (*1) | 
過去のGRAPH | 計算する | 計算する | 
設定の保存・読込 | 保存・読込対象 | 保存・読込対象 | 
他のセンサー付きポーチライトとのLIGHT連動による調光 | 調光可 | 調光可 | Advertising方式、又は通常方式による
2．センサー付きポーチライト動作とアプリ機能
*1 アプリからの調光データを器具側で捨てる *2 アプリからのシーン設定（ SM_SCENE_IN）を器具側で捨てる *3 アプリからのシーン再生（ SM_SCENE_PLAY）を器具側で捨てる
6

## Slide 10
３．センサー付きポートライト（センサーOFF時）の調光データについて
アプリからの調光データの MapIndex X 及び、MapIndex Y の値が「消灯」以外の場合に点灯する。
 | 消灯 | 点灯
MapIndex X | 50 | 50 以外
MapIndex Y | 50 | 50 以外
4．センサー付きポートライトの製品コード（ProductID）
別途定義される
6-1

## Slide 11
5．メッセージシーケンス
6-1
5-１．人感センサーON ／ OFF
スマホ
タブレット
センサー付き
照明器具A
人感センサー ONOFFボタン
SM_PSENSOR_ONOFF_GROUP
センサー付き
照明器具B
送信データ項目
人感センサー ON/OFF
感知後点灯時間（4種類）
防犯モード（ON/OFF）
センサー付き
照明器具C
SM_PSENSOR_ONOFF_GROUP
*
人感センサー ONOFFボタン
SM_PSENSOR_ONOFF_GROUP
センサー付き照明器具B
センサー付き照明器具A
人感センサー ONOFFボタン
センサー付き照明器具C

## Slide 12
6-1
5-2．LIGHT連動 ON
スマホ
タブレット
センサー付き
照明器具A
LIGHT連投ONOFFボタン：ON時
SM_PSENSOR_LINK_ONOFF_GROUP
当該センサーの連動対象器具①
送信データ項目
LIGHT連動 ON
感知連動調光データ
感知後連動点灯時間（4種類）
待機時調光データ
防犯モード ON/OFF
送信データ項目
LIGHT連動 OFF
センサMacAddress
当該センサーについて、非連動となった照明器具（*1）
送信データ項目
LIGHT連動 ON
センサMacAddress
SM_PSENSOR_LINK_ONOFF_LIGHT_GROUP
センサー付き照明器具Aについて
当該センサーの連動対象器具②
*1 アプリにて、LIGHT連動設定のチェックが外された照明器具
SM_PSENSOR_LINK_ONOFF_LIGHT_GROUP
SM_PSENSOR_LINK_ONOFF_LIGHT_GROUP
SM_PSENSOR_LINK_ONOFF_BLINK_GROUP
送信データ項目
防犯モード時連動調光データ

## Slide 13
6-1
5-3．LIGHT連動 OFF
スマホ
タブレット
センサー付き
照明器具A
LIGHT連投ONOFFボタン：OFF時
SM_PSENSOR_LINK_ONOFF_GROUP
当該センサーの連動対象器具①
送信データ項目
LIGHT連動 OFF
（他項目はALL0）
SM_PSENSOR_LINK_ONOFF_LIGHT_GROUP
送信データ項目
LIGHT連動 OFF
センサMacAddress
センサー付き照明器具Aについて
当該センサーの連動対象器具①
SM_PSENSOR_LINK_ONOFF_LIGHT_GROUP

## Slide 14
PSENSOR_LINK_FIRE
6-1
5-4．人感センサー発報時 （LIGHT連動機能）
センサー付き
照明器具A
LIGHT連動中
照明器具
人感センサ発報
送信データ項目
発報ID
センサMacAddress
感知連動調光データ
防犯モード
センサー付き照明器具A
Advertising
中継器
非連動中
照明器具(*1)
Mesh方式 BROADCAST
PSENSOR_LINK_FIRE
Mesh方式 BROADCAST
その他
照明器具(*2)
Mesh方式 BROADCAST
PSENSOR_LINK_FIRE
待機時調光
センサー付き照明器具A
【感知後連動点灯時間経過後】
送信データ項目
発報ID
センサMacAddress
待機時調光データ
Advertising
PSENSOR_LINK_FIRE
Mesh方式 BROADCAST
PSENSOR_LINK_FIRE
Mesh方式 BROADCAST
Mesh方式 BROADCAST
PSENSOR_LINK_FIRE
転送済み発報IDのデータは破棄
Advertising
Advertising
転送済み発報IDのデータは破棄
Advertising
転送済み発報IDのデータは破棄
*1 LIGHT連動中以外の照明器具も転送を行う（転送済み発報IDのデータは転送せず破棄する） *2 「センサー付き照明器具」についても、 他の器具と同様の扱いとする
【センサー発報時】
発報は複数回センサーがらブロードキャストで発信される。転送済みの発報は転送せずに破棄される。

## Slide 15
6-1
5-5．センサー情報問合せ（アプリ起動時）
スマホ
タブレット
センサー付き
照明器具A
アプリ起動時
SM_PSENSOR_ONOFF_REQ
照明器具①
送信データ項目
LIGHT連動 状態
感知連動調光データ
感知後連動点灯時間（4種類）
待機時調光データ
防犯モード ON/OFF
送信データ項目
LIGHT連動 状態
センサMacAddress
SM_PSENSOR_LINK_ONOFF_LIGHT_REQ (*1)
センサー付き照明器具Aについて
照明器具②
センサー付き
照明器具B(*2)
PSENSOR_ONOFF_ANS
*1 ネットワーク負荷軽減の為、グループ内の１台の器具のみについて問い合わせる
*2 「センサー付き照明器具」についても、 他の照明器具と同様
PSENSOR_LINK_ONOFF_LIGHT_ANS
送信データ項目
人感センサー ON/OFF状態
感知後点灯時間（4種類）
防犯モード（ON/OFF）
SM_PSENSOR_LINK_ONOFF_REQ
PSENSOR_LINK_ONOFF_ANS
SM_PSENSOR_LINK_ONOFF_LIGHT_REQ (*1)
PSENSOR_LINK_ONOFF_LIGHT_ANS
SM_PSENSOR_LINK_ONOFF_LIGHT_REQ (*1)
PSENSOR_LINK_ONOFF_LIGHT_ANS
送信データ項目
防犯モード時連動調光データ
PSENSOR_LINK_ONOFF_BLINK_ANS

## Slide 16
Ⅳ.画面仕様 コネクテッドHOMEアプリ
8
詳細は 「センサー関係変更_20170322.pdf」を参照の事
「センサー関係変更_20170322.pdf」補足事項 (1) センサー付きポーチライトのLED照明のアプリからの点灯/消灯は、当該ポーチライトが「センサーOFF時」に可能 (2) LIGHT連動設定時（ 「画面 04-1」 及び「画面 04-2」）にて、RGBモード切替時に、「 RGBモード時はRGB電球以外調光できません （OK) 」のメッセージが出力される。

## Slide 17
SM_BRIGHT_LIGHT_GROUP
SM_PSENSOR_ONOFF_GROUP
センサー宛て：
SM_PSENSOR_LINK_ONOFF_GROUP
LIGHT連動する器具宛て： SM_PSENSOR_LINK_LIGHT_ON_GROUP SM_PSENSOR_LINK_LIGHT_OFF_GROUP
9
アプリ起動時 グループ代表照明器具：LIGHT連動設定情報の取得 センサー付きポーチ：感知連動調光データ等の取得
各ボタン操作時 下図参照
3. センサー付きポーチライトへのデータ送信タイミング

## Slide 18
Ⅴ.画面仕様 コントローラ用アプリ
10
詳細は 「 PHONE_センサー追加_00.pdf 」を参照の事

## Slide 19
2. センサー付きポーチライトへのデータ送信タイミング
SM_BRIGHT_LIGHT_GROUP
SM_PSENSOR_ONOFF_GROUP
ON時：SM_PSENSOR_LINK_ON_GROUP
OFF時：SM_PSENSOR_LINK_OFF_GROUP
9
アプリ起動時 グループ代表照明器具：LIGHT連動設定情報の取得 センサー付きポーチ：感知連動調光データ等の取得
各ボタン操作時 （下図参照）
11